OVER ONS

Wij streven naar de beste verhouding prijs/kwaliteit, gecombineerd met zeer korte levertijden en een uitmuntende service.
Wij beschikken over een voorraad van meer dan 5000 ventilatoren, zodat alle standaardmaterialen uit voorraad leverbaar zijn.

In deze folder geven wij alvast een summier overzicht mee van ons industrieel assortiment.

Meer gedetailleerde informatie nodig? Op zoek naar advies voor uw ventilatieproject?

Ons team helpt u graag verder!

Mail naar sales@ventomatic.com of bel 0032(9) 231.45.00.

Centrifugaal Ventilatoren

| BDC Riemaangedreven dubbelaanzuigende centrifugaalturbine. Max. debiet van 22000m³/h: max. tegendruk van 800Pa. |  |
| --- | --- |

| DAC/W S Rechtstreeks gedreven dubbelaanzuigende centrifugaalturbine. Max. debiet van 11900m³/h; max. tegendruk van 295Pa. |  |
| --- | --- |

| AEC Enkelaanzuigende centrifugaal ventilator met een debiet tot 19000m³/h bij 700Pa tegendruk. Direct aangedreven (tot 100°C) of met riemaandrijving (tot 300°C). |  |
| --- | --- |

| ECO/AEC Dit is een enkelaanzuigende centrifugaalventilator, met motor opgesteld buiten de luchtstroom. De turbine is samengesteld uit achterovergebogen schoepen en gemonteerd in een gegalvaniseerde stalen uitvoering en op aanvraag uit roestvrij staal (INOX - AISI 304). Max. debiet van 8000m³/h; max. tegendruk van 800Pa. |  |
| --- | --- |

Hoge druk ventilator CHT

Hoge druk ventilator.

Max. debiet van 2000m³/h; max. tegendruk van 10000Pa.

midden druk ventilator cmt

Midden druk ventilator.

Max. debiet van 2500m³/h; max. tegendruk van   3000Pa.

| kanaalventilatoren Beschikbare types: KV BCA L en KV BCA L Helico. |  |
| --- | --- |

Rookgasventilator RDV

Inox rookgasventilator geschikt voor het afvoeren van                                                                                                                                                                                                                                        warme verbrandingsgassen tot 250°C via schouw.

Max. debiet van 7500m³/h; max. tegendruk van 400Pa.

| KEC Ventilator voor scheikundige nijverheid. Een geperst slakkenhuis in polyethyleen of polypropyleen, eveneens verkrijgbaar in antistatische zelfdovende P.E. Max debiet van 7000m³/h; max. tegendruk van 1800Pa. |  |
| --- | --- |

Axiale Ventilatoren

| AXIALE MUURVENTILATOREN Ventilator voor scheikundige nijverheid. Een geperst slakkenhuis in polyethyleen of polypropyleen, eveneens verkrijgbaar in antistatische zelfdovende P.E. Max debiet van 7000m³/h; max. tegendruk van 1800Pa. |  |
| --- | --- |

| MOBIELE AXIALE MUURVENTILATOREN Axiale ventilatoren geschikt voor: Serieventilatiesystemen Parallelventilatiesystemen Recirculatiesystemen Max debiet van 7760m³/h. |  |
| --- | --- |

| AXIALE BUISVENTILATOREN Deze ventilatoren betreffen axiaal ventilatoren direct gekoppeld. Ze zijn geschikt voor het verplaatsen van grote volumes lucht met lage druk. Onder meer voor afzuiging van rookgassen, stof vochtige en verzadigde lucht en dit in alle industriële toepassingen. Bedrijfstemperatuur: -20°C, + 60°C max. |  |
| --- | --- |

Plafondventilatoren

| TYPE PL Plafondventilator geschikt voor warme en vochtige ruimtes zoals openbare gebouwen, magazijnen, ateliers, burelen, … Wordt tevens gebruikt tegen stratificatie. Geleverd met korte (375mm) en lange (750mm) ophangstang. Max debiet van 13960m³/h. |  |
| --- | --- |

Transportventilatoren

| TEC Transportventilator met open waaier geschikt voor het afzuigen en transporteren van materialen zoals houtkrullen, zaagsel, gassen, … Direct aangedreven max. debiet van 9400m³/h; max. tegendruk van 4200Pa. Riemaandrijving max. debiet van 13000m³/h; max. tegendruk van 3200Pa. |  |
| --- | --- |

Dakventilatoren

| CDV S De CDV-reeks is een gamma van centrifugale dakventilatoren waarvan het debiet kan variëren tot 6300m³/h, met een maximum beschikbare statische druk van 350 Pa. Deze dakventilator is horizontaal uitblazend. De dakventilator beschikt over een DAC/W S motor/turbine. |  |
| --- | --- |

| CDVV Dit is een verticaal uitblazende dakventilator voor bvb.bureelventilatie. Max. debiet van 1650m³/h; max. tegendruk tot 220Pa. |  |
| --- | --- |

| KUNSTSTOF DAKVENTILATOR KDV Deze ventilatoren zijn ontwikkeld voor de afzuiging van corrosieve dampen, met een temperatuur van maximaal 60°C. Hun toepassingsgebied ligt in de ventilatie van: chemische industrie, laboratoria, galva-industrie en daar waar er problemen zijn voor de evacuatie van zuurdampen met een hoge concentratie van stoom of zout. |  |
| --- | --- |

| ADV Axiale dakventilator met polyester omkasting. |  |
| --- | --- |

Kleppen en rooster

| Wij hebben een groot aantal kleppen en roosters in ons gamma welke gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingen, onder meer: Overdrukkleppen - RAT Ronde Luchtdichte Regelkleppen – VAKH Ronde Brandkleppen |  |
| --- | --- |

Regelaars

| Wij hebben de gepaste regeling voor elk type ventilator. Dit zowel voor mono- als driefasige ventilatoren. |  |
| --- | --- |

Gelaste Kanalen

| Vervaardigd uit hoogwaardig staalplaat 1,5 mm KGW DC01. Naden gelast met halfautomaat. Kaders standaard breedte 25 mm. Verschillende plaatdiktes en uitvoeringen mogelijk. |  |
| --- | --- |

# Text boxes

VERSIE 2018.01

Ventomatic NV is een familiebedrijf opgericht in 1962. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een gevestigde waarde gespecialiseerd in de productie en distributie van kwalitatief hoogstaande ventilatie oplossingen.

De klant kan bij ons terecht voor de studie, de volledige uitwerking van het concept, alsook voor de productie ervan. Onze uitgebreide knowhow geeft ons de flexibiliteit om elke vraag met een maatoplossing te kunnen beantwoorden. Elk project geniet bij ons over een gepersonaliseerde aanpak. Een contact, één aanspreekpunt.

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Maandag tot donderdag: 08.30-12.00 en van 13.00-17.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Zaterdag en zondag: gesloten

WENST U EEN AFSPRAAK?

Onze medewerkers voorzien graag genoeg tijd om u optimaal te helpen!

Tel 0032(9) 231.45.00

Chrysantenstraat 59 b • B-9820 Merelbeke

T +32 9 231 45 00 • F +32 9 230 21 81

M sales@ventomatic.com • Web www.ventomatic.com

JVB IBAN BE82 6451 4102 1968